Quantensprung: Akku und Netz in einem Bohrhammer

Der Kress 360 BPS BiPower arbeitet als erstes Elektrowerkzeug mit zwei Energiequellen / Neue Maßstäbe bei Bohrfortschritt, Akku-Reichweite 
und Vibrationsdämpfung

Bisingen, März 2012. Kress stellte auf der Kölner Eisenwarenmesse 2012 den pneumatischen Bohr- und Meißelhammer 360 BPS BiPower vor. Es handelt sich um das weltweit erste Elektrowerkzeug für Akku- und Netzbetrieb. Der 360 BPS BiPower wurde für den harten Dauereinsatz im Handwerk konstruiert. Mit Spitzenwerten bei Bohrfortschritt, Akku-Reichweite und Vibrationsdämpfung setzt der BiPower völlig neue Maßstäbe.

Als erster Elektrowerkzeughersteller kombiniert Kress ein Akku- und ein Netzgerät für den professionellen Anwendungsbereich. Der neue pneumatische Bohr- und Meißelhammer kann mit Gleichstrom aus dem Akku oder mit Wechselstrom aus dem Netz betrieben werden.

Im 360 BPS BiPower sitzt ein 36 Volt Lithium-Ionen-Akku – der erste in dieser Leistungsklasse mit 3,5 Ah Kapazität. Im Akkubetrieb kann man sich mit der Maschine frei bewegen und flexibel arbeiten. Die Ladezustandsanzeige am Akku informiert jederzeit über die verfügbare Power. Für den unterbrechungsfreien Dauereinsatz und zum Nachladen klickt man einfach das Stromkabel ein. Das integrierte Ladegerät lädt den Akku im laufenden Betrieb wieder auf. Zwangspausen für den Akkuwechsel und Standzeiten werden damit überflüssig.

Mit einer einzigen Akkuladung kann der Bohr- und Meißelhammer 360 BPS BiPower bis zu 272 Löcher der Größe 6x40 mm in Beton bohren. Damit bietet der BiPower bis zu 100 Prozent mehr Löcher pro Akkuladung als vergleichbare Wettbewerbsgeräte. Ein Grund für diese hohe Reichweite ist der bürstenlose Motor, der die Energie effizienter nutzt als herkömmliche Bürstenmotoren.

Auch den Bohrfortschritt hat Kress im Praxistest verglichen. Die Kombination aus dem bürstenlosen Motor und einer effizienten Schlagwerktechnik macht den 360 BPS BiPower je nach Lochdurchmesser bis zu 35 Prozent schneller als vergleichbare Geräte dieser Leistungsklasse: Ein 8-Millimeter-Loch kann er mit einem Vortrieb von 600 mm/min bohren.

Der Akku sitzt zentral im Schwerpunkt des 4,9 kg wiegenden Bohrhammers. Damit ist das Gerät ergonomisch günstig ausbalanciert. Außerdem reduziert diese Position die Vibrationen. Dämpfungselemente im Handgriff und Zusatzhandgriff bringen zusätzliche Entlastung für ein ermüdungsarmes Arbeiten. Die Vibrationen beim Hammerbohren liegen bei 9,1 m/s2 – gemessen nach der Richtlinie 2002/44/EG. Auch dies ist im Marktvergleich ein Spitzenwert.

Die Regelelektronik garantiert eine konstante Drehzahl auch bei Belastung. Der 360 BPS BiPower regelt die Drehzahl auf bis zu 850 Umdrehungen pro Minute und die Schlagzahl auf bis zu 4.500 Schläge pro Minute. Die Schlagenergie beträgt 2,9 Joule (gemessen nach EPTA 05/2009). Mit einer synchronisierten Einknopf-Umschaltung wechselt man zwischen den Betriebsarten Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Der 360 BPS BiPower eignet sich für das Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 26 mm, für Bohren in Stahl bis 13 mm und in Holz bis 30 mm. Mauerwerk kann mit Hohlbohrkronen bis 68 mm Durchmesser bearbeitet werden.

Das Getriebe steckt in einem unverwüstlichen Magnesium-Druckgussgehäuse. Die QuiXS-Werkzeugaufnahme von Kress erleichtert den raschen Austausch zwischen SDS-plus- und Schnellspann-Bohrfutter.

Zum Lieferumfang gehören die Maschine, ein Akku-Pack, der Zwei-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, ein vier Meter langes Netzkabel mit Netzkabelmodul, Schmiermittel und der Profikoffer. Auf Lithium-Ionen-Akkus gewährt Kress seit Anfang 2012 zwei Jahre Garantie. Der  Bohrhammer selbst wird mit einer 10-Jahres-Garantie angeboten, was branchenweit einzigartig ist.

Fotos: www.kress-bipower.com/de, 
Rubrik Media Service

Bildtext: Kress hat das erste Elektrowerkzeug entwickelt, das mit Akku und Netzstrom betrieben wird. Der Bohr- und Meißelhammer 360 BPS BiPower zeichnet sich außerdem durch Spitzenwerte bei Bohrfortschritt, Akku-Reichweite und Vibrationsdämpfung aus. Foto: Kress

Video: http://www.youtube.com/user/kresspowertools1

Pressekontakt: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG, Maria Kalman, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Postfach 166, D-72403 Bisingen, Tel. +49 (0)7476 87336, 
Fax +49 (0)7476 87191, www.kress-elektrik.com, E-Mail: mkalman@kress-elektrik.de

Kurzprofil: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG ist ein mittelständischer deutscher Elektrowerkzeughersteller mit Sitz in Bisingen (Zollern-Alb-Kreis). Das Familienunternehmen besteht seit über 80 Jahren und wird in der dritten Generation von Dieter C. Kress geleitet. Der Name steht für robuste, leistungsstarke Elektrowerkzeuge, die vor allem Handwerker und professionelle Heimwerker einsetzen. Akku-Geräte, Bohrhämmer, Bohr- und Schlagbohrmaschinen sowie Winkelschleifer und Trockenbauschrauber bilden einen Schwerpunkt im Produktprogramm. Das kompetente Sortiment ist für den Einsatz in den Zielgruppen Sanitär-, Elektro-, Trockenbau sowie das Bauhandwerk konzipiert. Kress ist weltweit in über 60 Ländern vertreten und vertreibt seine Produkte über den Fachhandel.