Neues AOI-System für THT-Bauelemente

GÖPEL electronic gibt die erfolgreiche Entwicklung eines neuen Systems zur Automatischen Optischen Inspektion (AOI) für die THT-Fertigungstechnik bekannt.

Das OptiCon THT-Line kann zur Inspektion von elektronischen Baugruppen im Fertigungsträger eingesetzt werden und besticht durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Trotz aller Unkenrufe ist die THT-Fertigungstechnologie noch immer ein präsenter Teil der Produktion von bestückten Leiterplatten. Mit dem OptiCon THT-Line bieten wir nun ein System an, das sich einzig und allein der Qualitätssicherung in diesem Prozessschritt widmet“, erklärt Jens Kokott, Bereichsleiter AOI/AXI-Systeme bei GÖPEL electronic.

OptiCon THT-Line ermöglicht die automatische Inspektion von THT-Baugruppen mit einer Bauteilhöhe von bis zu 80mm. Der Einsatz im jeweiligen Fertigungsprozess kann sowohl durch manuelle Zuführung oder durch inline-Integration in ein Staurollen-Transportsystem erfolgen. Für die Prüfung der Baugruppe kann diese im fertigungsspezifischen Werkstückträger verbleiben. Hauptbestandteil des Systems ist das bewährte Inspektionsmodul der OptiCon-Systemfamilie mit integrierter Multispektralbeleuchtung, welches eine Prüfgeschwindigkeit von bis zu 60cm²/s ermöglicht.

Die Erstellung von Prüfprogrammen sowie die eigentliche Inspektion der Baugruppe erfolgt mit dem Softwarepaket OptiCon PILOT. Zur effektiven Nutzung des Systems stehen analog zu den OptiCon-Systemen die Reparaturplatz-Software, statistische Fehlerauswertung sowie Offline-Programmiersoftware zur Verfügung. Flexible Daten-Schnittstellen bieten die Möglichkeit der Kommunikation mit externen MES- und Qualitätsmanagement-Systemen.

Über GÖPEL electronic:

GÖPEL electronic ist ein führender Anbieter von optischen Test- und Inspektionssystemen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 180 Mitarbeiter, wobei in das weltweite Distributions- und Servicenetz über 300 weitere Spezialisten eingebunden sind.

Gegründet 1991 mit Hauptsitz in Jena/Thüringen erzielte GÖPEL electronic im Jahr 2010 einen Umsatz von über 22 Millionen Euro. Die Firma ist seit 1996 ununterbrochen ISO9001 zertifiziert und wurde im Rahmen des TOP-JOB Programms als eines der 100 besten mittelständischen Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Die Produkte der Firma gewannen in den letzten Jahren mehrere begehrte Auszeichnungen und werden bereits bei sechs von zehn der jeweils führenden Firmen auf den Gebieten Telekommunikation, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Industriesteuerungen, Medizintechnik und anderen mit wachsendem Erfolg eingesetzt.  Zusätzliche Informationen zum GÖPEL electronic und seinen Produkten sind im Internet unter http://www.goepel.com zu finden.

Pressekontakt:

GÖPEL electronic GmbH			Tel.: 03641-6896-739

Stefan Meißner				Fax: 03641-6896-944

Göschwitzer Straße 58/60		E-Mail: presse@goepel.com

07745 Jena				Internet: www.goepel.com

# Text boxes

| Pressemitteilung Nr.: 1086 | Datum: 15. November 2011 |
| --- | --- |